## Slide 1: Sistem de Achiziție, Procesare și Afișare a Temperaturii folosind Microcontrolerul 8051
Nume: Șișca Silviu-Claudiu
An III, gr. 2133

## Slide 2: Cuprins
1. Cerința proiectului
2. Diagrama bloc de funcționare
3. Preluarea datelor de la ADC
4. Interpretarea datelor
5. Afișarea datelor pe LCD
6. Simulări

## Slide 3: 1. Cerința proiectului
Cod C & Assembly
Preluarea, interpretarea și afișarea datelor

## Slide 4: 2. Diagrama bloc de funcționare
2 etape principale
  Etapa de inițializare
  Bucla principală de funcționare

## Slide 6: 3. Preluarea datelor de la ADC
3 pași consecutivi
  Începere conversie
  Polling pin întrerupere
  Activare ieșire ADC & citire date

## Slide 7: 4. Interpretarea datelor
∈ [0; 255]
∈ [0; 40] °C
=
∈ [0; 400]
EX: = 256 => 25.6 °C

## Slide 8: 5. Afișarea datelor pe LCD
Inserarea caracterului ‘.’
Afișare ‘ ’ în loc de ‘0’ dacă Temp < 10 °C
    Ex: Temp=5.6 °C, afișăm “ 5.6”, nu “05.6”

## Slide 9: 6. Simulări
Temperatură Senzor [°C] | Temperatură Afișată pe LCD | Eroare [°C]
16.0 | 16.0 | 0.0
16.2 | 16.1 | - 0.1
16.4 | 16.4 | 0.0
16.6 | 16.6 | 0.0
16.8 | 16.7 | - 0.1
17.0 | 17.0 | 0.0

## Slide 10: 6. Simulări

## Slide 11: 6. Simulări

## Slide 12: 7. Concluzii
Obiectiv îndeplinit cu succes
Eroare de ±0.1°C datorată ADC-ului pe 8 biți

## Slide 13
Vă mulțumesc pentru atenție!